湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司

站所形象标识项目施工

询 价 书

| 采购人： | 湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理： | 华杰工程咨询有限公司 |

二〇一八年十一月

湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司站所形象标识项目

施工询价公告

由于湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司运营需要，湖北交投江汉高速公路运

营管理有限公司（以下称：询价人）拟对站所形象标识施工进行国内公开询价，现邀请合格的报价人报价。

一、采购方式：国内公开询价。

二、采购内容：

站所形象标识项目（主要包括但不限于收费站、楼体等）工程等的实施、完成及缺陷修复，具体工程内容详见下表。

| 区域 | 项目名称 | 规格 （长*高*厚度） （单位：mm） | 材料 | 面积 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 收费站 | 雨棚品牌形象 | 7000*1000*80 | 侧面：1.0mm不锈钢围边；底板：1.0mm不锈钢板围边；面板：Logo4mm蓝白板亚克力（瑞昌）文字4mm黑白板亚克力（瑞昌）； 光源:LED模组（欧司朗、日上、蓝景） 数量：每个雨棚两套 | 14㎡ | 7套 |
|  | 雨棚品牌形象（钢架部分） | 7000*1000*80 | 不锈钢方管骨架、焊接；钢板固定，化学螺栓安装。 | 14㎡ | 7套 |
| B 楼体 | 管理所楼顶发光字 | 文字部分10800*1500*80 | 侧面：1.2mm不锈钢围边，底板：1.0mm不锈钢板围边；面板：Logo4mm蓝白板亚克力（瑞昌）文字4mm黑白板亚克力（瑞昌）；(整体式) 光源:LED模组（欧司朗、日上、蓝景） | 13.16㎡ | 7套 |
|  |  | 钢架部分 | 40*40*2.0mm不锈钢方管骨架、焊接；钢板固定，化学螺栓安装。 | 16.2㎡ | 7套 |

三、报价人的资格要求：

1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；

2、营业执照经营范围必须包括标识设计制作、公共设施的制作及安装，交通设施工程等；

3、注册资金不少于100万元；

4、近三年无不良信用记录。

5、不接受联合体报名；

四、施工期

施工期为：方案确定后 40 天（具体开工日期以询价人的通知为准）。

五、施工地点

施工地点： 湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司各管理所 ，具体站点以询价人通知为准，成交通知书发出3日内谈判（合同签订同步进行）。

六、报价要求

1、所有报价以人民币报价，报价人要按询价函中的要求填写综合单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署（若为授权代表签署，需要提供法人代表签署的授权书并加盖公章）。

2、询价人设定湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司站所形象标识项目施工

询价采购的报价最高上限为：小写410,000元，大写肆拾壹万元整。

报价人所报合同包总价应不高于最高限价，否则其报价将不予接受。报价人应充分考虑现场实际，所报价格应包含但不限于：材料费、施工费、运输费、税费等所有费用。

3、报价人需自行现场踏勘后提供本项目的效果图设计文件以及基础设计方案，询价人不另外组织进行；报价人应对全部工程内容进行报价，如只对部分工程进行报价，将视为报价文件不齐全，其报价将不予接受。

4、报价人需支付本次询价代理费，询价代理服务收费为：人民币10,000元（壹万元整）。

5、有意向参与报价的报价人在填写下表后，于2018年 11 月 9 日17:00前将盖公章后的报名表及营业执照扫描件发送至代理机构指定邮箱315558979@qq.com中。未在指定时间内发送报名表的报价人，则视为未报名参加本项目。

报 名 表

| 参加报价 项目名称 | 湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司站所形象标识项目 施工询价 |
| --- | --- |
| 报价单位名称 |  |
| 授权代理人姓名 |  |
| 电话 |  |
| 传真 |  |
| E-MAIL |  |
|  |  |  | 报价人： | （盖公章） |
|  |  |  | 日 期： |  |  |

6、请报价人务必于2018年 11 月 15 日10：00前将符合要求的报价书密封送至湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司会议室（湖北省荆州市荆沙大道308号），询价人将对所有报价文件进行现场开标和唱标，请各位报价人务必准时参加（若为授权代表参加，需要提供法人代表签署的授权书并加盖公章），并现场向代理单位缴纳500元报名费，代理单位在开标后向报名单位提供发票（供应商需现场提供开票信息及邮寄地址）。

7、发布公告的媒介

本次询价公告同时在华杰中南分公司网站（http://www.huajiezn.com）和湖北交通投资集团有限公司网站（http://www.hbjttz.com/）上发布。

8、联系方式

询  价 人：湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司

地     址：湖北省荆州市荆沙大道308号

邮     编：434000
     联 系 人：吴女士
     电     话：0716-8811565

代理单位：华杰工程咨询有限公司

地    址：武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场19层

联 系 人：周先生

电    话：027-83608031

传    真：027-83600777

七、评审办法和中选方式

1、评审办法

评审采用综合评分法进行评审。询价评审小组将由采购人召集组成。

（1）评审小组对报价人先进行符合性评审，符合性评审的内容包括：

- 符合询价文件对报价人资格要求；

- 提供的报价文件齐全、符合询价文件要求；

- 报价未高于最高限价；

- 未对询价合同条款提出实质性修改或未响应。

（2）评审小组将对通过符合性审查的报价文件进行综合评分。商务评分30分、技术评分40分（商务和技术得分为所有专家打分的平均值，平均值保留小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”），报价30分（保留小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”），合计满分100分。主要内容和分值范围如下：

| 评分项 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 30分 | 响应文件 编制 | 5 | 报价文件逐页有连续页码，并有相关目录，装订顺序对应清晰，查阅方便。好的得3-5分，一般的得1-3分。 |
|  | 公司业绩 | 20 | 报价人近三年（从2015年1月1日起至报价截止日，以签订的合同扫描彩色复印件为准）承担过施工合同金额不少于50万的高速公路户外标识标牌施工的业绩的，每增加1个加4分，本项最多加20分。 |
|  | 财务状况 | 5 | 注册资金达100万的，得3分；500万及以上的，得5分。 |
| 技术部分40分 | 对本项目理解认识 | 4 | 熟悉湖北交投的品牌文化，对标准化站所创建的标准和意义有一定了解。视情况酌情评1-4分。 |
|  | 服务承诺及罚则 | 2 | 能对服务响应时间及提供产品质量提供承诺及罚则（以承诺书为依据），较好的得2分，其他不得分。 |
|  | 设计 方案 | 20 | 1、根据项目实地考察情况，提供设计方案，得1-4分，其他不得分； 2、提供本项目各片区站所现场实景效果图，设计尺寸图，得1-2分，其他不得分； 3、与站所建筑契合度高得1-4分，其他不得分； 4、充分考虑站所现有条件及整体风格得1-4分，其他不得分； 5、设计符合标准化站所规范得1-4分，其他不得分； 6、设计方案图文并茂、印刷精美、效果直观得1-2分，其他不得分。 |
|  | 施工 方案 | 14 | 1、主要施工方法、工序、施工工艺及标准科学合理、施工组织充分考虑站所所在地地域特点和高速公路行业工作特殊性，可行性高的得1-5分； 2、对拟投入的主要物资、主要施工机械、劳动力安排有详细可行的计划得1-5分； 3、有确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、单项维护工程施工进度表或施工网络图等得1-4分。 |
| 价格部分 30分 | 30 | 1、所有通过符合性评审且报价不低于最高报价限价的85%的报价人的评标价的算术平均值即为评标价平均值； 2、将评标价平均值直接作为评标基准价； 3、偏差率=100% ×(申请人评标价－评标基准价)/评标基准价； 4、满分30分，其中： (1)如果报价人的评标价>评标基准价， 则评标价得分＝30－偏差率×100×1.1； (2)如果报价人的评标价≤评标基准价， 则评标价得分＝30＋偏差率×100×1.0。 |

2、中选方式

通过符合性评审且综合得分最高的中选。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以递交文件优先的中选。如排序第一的候选人放弃中选的，采购人可以依次确定排序第二、第三的候选人中选，也可以重新询价。

八、报价人对每一货物应报唯一和确定的价格，该价格是报价人拟提供给询价人符合询价文件要求的货物的报价。

九、报价人的报价应包括材料、制作、包装、保险、以及运输至询价人指定的地点、进行安装以及缺陷修复的全部费用，包括但不限于：原材料采购、储存、加工、运输、装卸、保险、税金和利润等合同明示和暗示的责任、义务和风险的全部费用，并以报价人在报价表中提出的单价或总额价为依据。因物价波动引起的价格变化不予调整材料价格，也不因实际结算工程数量的变化调整合同单价及合同总价。

十、报价文件中选的单价在合同执行中不予调整，采购人保留在生产数量确认前对采购数量进行调整或者追加采购数量的权利。如果询价人决定供货推迟时间，将书面通知报价人，采购单价不予调整。采购人保留对采购货物样式或材质等进行调整的权利，如发生调整，价格由询价人和报价人协商确定。采购数量、规格以询价人与报价人进行现场测量确认后书面通知为准。最终的合同价格根据实际交货数量和合同确定的单价确定。询价人需追加采购与本合同相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与报价人协商签订补充合同（产品单价按原合同执行），但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十一、报价人应保证所供货物的技术指标符合国家有关标准及询价人的质量技术要求，保证其货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在规定质量保证期内，报价人应对由于工艺或材料的缺陷而产生的缺陷负责，缺陷责任期：自实际竣工日期起计算2年。

十二、支付

付款方式：甲乙双方签定合同后，甲方首付乙方工程总造价的30%即作为工程预付

款，在工程完工验收后一周内支付至工程总造价的95%，剩余工程总造价的5%作为质保金，在工程完工验收一年无质量问题，且双方签认竣工确认后一次性付清。

十三、违约条款

1、报价人责任

（1）报价人非因不可抗力（如地震、水灾、风灾等）而不能交货，报价人须按照合同金额的20%承担违约责任，并解除合同。

（2）报价人非因不可抗力逾期交货，则应支付合同总价金额的百分之一每天的违约金。因询价人原因引起的延期交货不属于报价人违约。逾期交货30天以上的，报价人将有权解除合同，不予支付合同款，由此引起的报价人损失由报价人自行承担。

（3）报价人提供的货物质量不符合询价文件要求或者低于其提供样品质量的或质量不符合国家标准的，询价人有权利拒绝接收货物或不予支付合同款，由此引起的报价人损失由报价人自行承担。

2、询价人责任

（1）经询价人确认开始生产的产品样式及其颜色不得任意退、换或减少数量（除质量问题外），对定制货物如询价人要求退、换或减少数量的，按合同单价和实际发生的退、换或减少数量支付相应的费用。对成品货物，如询价人要求退、换或减少数量的，按合同单价的20%和实际发生的退、换或减少数量支付相应的费用。

（2）买方逾期付款，则应支付逾期付款金额的百分之一每天的违约金。

十四、争议解决

一切因执行本合同引起的或与本合同有关的争执，买卖双方应通过友好协商解决。

十五、报价文件

（报价人必须密封提供报价文件一套（1正1副），报价文件应包括如下内容）

1、报价函

报价函

湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司：

1．我方已仔细研究了《湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司站所形象标识项目施工询价书》的全部内容，在充分了解询价文件的内容和要求后，愿意以人民币(大写)             (小写：       元)的总报价，按合同约定实施和完成询价的施工及缺陷修复等后续服务，工程质量符合询价文件的要求。

2．我方承诺在报价有效期90天内不修改、撤销报价文件。

3．如我方中选：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本报价函递交的报价表和询价文件中关于报价组成、合同权利和义务、支付、违约条款、争议解决等内容属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并提供全部询价内容。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5．我方理解，你方不一定接受最低标价的报价或你方接到的其他任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

报 价 人：               （报价单位全称/盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月       日

2、报价单

湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司站所形象标识项目施工询价报价单

报价人：（报价单位全称/盖章）

| 区域 | 项目名称 | 规格 （长*高*厚度） （单位：mm） | 材料 | 面积 | 数量 | 综合单价 （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 收费站 | 雨棚品牌形象 | 7000*1000*80 | 侧面：1.0mm不锈钢围边；底板：1.0mm不锈钢板围边；面板：Logo4mm蓝白板亚克力（瑞昌）文字4mm黑白板亚克力（瑞昌）； 光源:LED模组（欧司朗、日上、蓝景） 数量：每个雨棚两套。 | 14㎡ | 7套 |  |  |
|  | 雨棚品牌形象（钢架部分） | 7000*1000*80 | 不锈钢方管骨架、焊接；钢板固定，化学螺栓安装。 | 14㎡ | 7套 |  |  |
| B 楼体 | 管理所楼顶发光字 | 文字部分10800*1500*80 | 侧面：1.2mm不锈钢围边，底板：1.0mm不锈钢板围边；面板：Logo4mm蓝白板亚克力（瑞昌）文字4mm黑白板亚克力（瑞昌）；(整体式) 光源:LED模组（欧司朗、日上、蓝景） | 13.16㎡ | 7套 |  |  |
|  |  | 钢架部分 | 40*40*2.0mm不锈钢方管骨架、焊接；钢板固定，化学螺栓安装。 | 16.2㎡ | 7套 |  |  |

注：报价人的报价应包括设计、材料、制作、包装、保险、以及运输至询价人指定的地点、进行安装以及缺陷修复的全部费用，包括但不限于：原材料采购、储存、加工、运输、装卸、保险、税金和利润等合同明示和暗示的责任、义务和风险的全部费用，并以报价人在报价表中提出的单价或总额价为依据。因物价波动引起的价格变化不予调整材料价格，也不因实际结算工程数量的变化调整合同单价及合同总价。

3、质量保证及缺陷修复等后续服务承诺书（加盖公章）

（格式自拟）

4、法定代表人授权书

（一）法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  （法定代表人亲笔签名）  性别：      年龄：        职务：

系                              (申请人名称)的法定代表人。

特此证明。

申请人：                 （盖单位章）

年      月    日

注：

如果由申请人的法定代表人签署申请文件，则不需提交授权委托书。法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二） 授权委托书

本人             （姓名）系          （申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）施工询价申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申请人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

年      月    日

注：

1.本授权委托书后需附的法定代表人身份证明格式见前页（一）法定代表人身份证明；

2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

5、报价人基本情况

（一） 申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |
| 备注 |  |

注：1、在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的彩色扫描件(并加盖单位章)

2、对于法人发生重组或变更的申请人，应在本表后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录扫描件。

（二） 申请人企业组织机构框图（加盖公章）

以框图方式表示

说明

注：申请人应如实以框图形式详细列出单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同及关联企业单位的情况。

（三）企业简介（文字或宣传彩页均可，加盖公章）

6、近三年单位相关业绩证明

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每个相关业绩应附一张表；业绩须提供合同扫描彩色复印件并加盖公章，否则业绩将不被认可。

7、技术部分（需加盖公章）

（包括但不限于：对本项目理解认识、服务承诺及罚则、设计方案和施工方案等）

8、报价人认为需要提供的与询价相关的其他材料（如有）